ABS抢救车

（4台，预算2万元）

尺寸参数

一、规格尺寸： 外形尺寸：850*520*990mm

二、 性能参数

1、整车采用特种防水材质，具有:环保、防火、耐磨抗菌、防腐蚀、节能新型材质；

2、台面三面围栏采用航空铝材，护栏高度距离台面6cm,可防物品滑落亦可做推手使用。

3、 多功能抢救车由4个抽屉，上部三个中抽，底部一个大抽，抽屉导轨采用 “防夹手、自动回位”滑轨抽屉内置，可任意调节透明隔板，方便药品分类存放；

4、抽屉搭配航空铝材拉手，人性化设计一次性锁，安全、方便护理人员抢救病人赢得抢救时间。

5、采用航空铝材立柱制作而，侧板和背板均采用特种防水材质板拼装，左侧有隐藏式写字板，右侧配有推手与2个垃圾桶与伸缩输液杆1支。

6、 4寸静音豪华万向轮，插杆式实心圆钢固定设计，永不弯曲、折断，轮面采用超级聚氨脂材料， 静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。

配置：锐气盒架、侧拉板(左边）、托盘、输液杆  、抽屉内活动隔板 、柜门锁 、抢救板、电源插板  、氧气瓶支架 、4个脚轮

7.保修一年。

ABS治疗车

（6台，预算3万元）

尺寸参数

1.材质：塑钢（铝合金）结合，板材厚度≥1.0mm；

2.规格：850×450×900(mm)（约）；

3.款式：三小抽屉、一大抽屉（高度≥300mm，进口自回弹式优质静音伸缩三节导轨，带自锁功能）、上三层抽屉配ABS药盘（与药房下送车及台柜服药盘对接）、第四抽配活动药格；

4.服药车药盘可与治疗室台柜对接，尺寸为：405×405×100(mm)

5.车底底部配置四只万向脚轮（直径≥100mm），聚胺酯双轴承静音脚轮，超静音，防缠绕，带刹车；

6.车体双侧配有垃圾桶、不锈钢网篮，可摆放锐器盒、洗手液等。

7.保修一年。