中央监护系统及胎心监护仪

共1套中央系统，10台胎心监护仪，总预算35万

商务要求：至少保修一年，3~6月巡检一次，省内有维修点

技术参数：

- 集中管理，远程操控，适用于门诊、待产室、病房、产房等多种应用场景，并可集中管理和远程操控终端设备。

- 混合组网、跨楼监护，支持多种组网模式，在同一局域网WIFI下可实现跨楼、跨层监护，支持自动IP、静态IP设置，能与医院已接入HIS兼容。

- 多个床位，灵活选配，可灵活配置1至32个床位，根据实际情况增加更多监护设备扩张。

- 单屏多显，自由切换，支持2床、4床、8床、16床等多界面切换，也可单床位大屏重点监护。

- 病历存储，快速查看，支持100万份以上监护记录存储，可通过病人姓名、住院号、门诊号等任意条件进行快速查询、回放和打印输出。

- 智能分析，自动评分，具有胎儿监护分析系统，可对当前监护数据和监护记录的任何一段数据进行分析，支持多种评分标准，打印本次监护报告后可选择自动评分，并提供多种国际标准的评分方式选择。

- 中央站显示胎儿心率曲线、宫缩压力曲线、胎动标记、医生事件标记、当前时间、孕妇姓名等信息，并可冻结和回放。

- 可在中央站一键打印本次监护报告，并可选段打印。

- 胎心监护仪具有双胎胎心监护，壁挂式移动两用。