等离子体空气净化消毒机

- 设备基本参数

- 消毒因子：等离子体

- 特定使用空间体积≤100㎡

- 安装方式：移动式，无需安装

- 额定输入功率≤85W，工作电源环境：220V±22V  50HZ±1HZ

- 循环风量≥1120m³/h

- 等离子体密度分布≥5.71*1018M-3（提供检测报告）

- 臭氧泄露量≤0.005mg/m³（提供检测报告）

- 等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯。符合WS/T 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》第6.4.2条

- 电源线安全型：保护接地阻抗≤0.06Ω（提供检测报告）

- 设备消毒和洁净性能

- 设备对白色葡萄球菌（8032）进行60MIN消毒作业后的杀灭率≥99.95%（提供CMA资质检测报告）

- 设备对白色葡萄球菌（8032）进行60MIN消毒作业后的菌属≤23（CFU/m³）（提供CMA资质检测报告）

- 设备对100m³空间作业120MIN后，0.5um悬浮粒子数均值去除率≥95.8%（提供CMA资质检测报告）

- 设备对毒株A/PR8/34进行60MIN消毒作业后去除率≥99.9%（提供检测报告）

- *设备对肺炎克雷伯氏菌进行60MIN消毒作业后去除率≥99.9%（提供检测报告）

- *设备对冠状病毒进行60MIN消毒作业后去除率≥99.9%（提供检测报告）

- 设备的物联网功能（硬件）

- 支持NB协议连接，具备主动发射网络和连接网络功能

- 厂家资质

- 质量体系认证：提供ISO9001和ISO13485认证证书

- 环境管理体系认证：提供ISO14001环境管理体系认证

- 卫生许可证：生产企业获得消毒产品生产企业卫生许可证

商务参数：

*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

*2、交货时间：20天内送货上门，逾期按合同赔付。

*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，设备运行正常一年后予以支付。

*4、交货地点：娄底市中心医院。

*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保一年，质保期内每年巡检两次。